## Slide 1
Ｑ トリガーとは？
Ａ 時間軸の原点 t=0 を決める機能
<12> MODE “NORMAL” で <8> “Trigger Level” を回すと
見えたり
消えたり
見えたり
消えたり
<9> Slope
＋
<9> Slope
＋
<9> Slope
－
<9> Slope
－

## Slide 2
時間
信号
<8> “Trigger Level”を変えて①②③
●
●
●
①
②
③
①③の場合、 波形は消える
∵ Trigger Levelに等しい信号が無し
②の場合、 波形は見える
∵ Trigger Levelに等しい信号が有り
●
●
a
b
立ち上がり点aが t=0
●
a
立ち下がり点bが t=0
●
b
②で見える信号波形
Slope ＋
Slope −

## Slide 3
それでは、“AUTO” と “NORMAL” はどう違う？
“NORMAL”:（Tirgger Levelの信号の有無）=（波形の有無）
“AUTO”:
Tirgger Levelの信号が有る ⇒ “NORMAL” と同じ
Tirgger Levelの信号が無い ⇒ “NORMAL” と違う
波形を定期的に強制的に表示！
Ｗｈｙ？ 何も映らないと測定者は不安だから